Приложение № 1

к постановлению  главы

Невонского муниципального образования

от 14 января 2014 года № 02

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Невонского муниципального образования

________________Приходько И. М.

от  14 января 2014 года.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

на период  с 2014 года по 2018 года с учетом перспективы до 2025 года

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Оглавление |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общие положения |  | 4 |
| Раздел 1.1 Состав схемы теплоснабжения Невонского муниципального образования |  | 4 |
| Раздел 1.2 Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения |  | 4 |
| Раздел 2. Общая характеристика Невонского муниципального образования |  | 5 |
| Раздел 3 Графическая часть |  | 5 |
| Раздел 4 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии |  | 5 |
| Раздел 4.1. Описание электрокотельной |  | 5 |
| Раздел 4.2. Техническая характеристика оборудования электрокотельной |  | 6 |
| Раздел 4.3. Сети теплоснабжения Невонского муниципального образования |  | 9 |
| Раздел 4.4. Производственная программа МП «Скважина» на 2014-2019 годы |  | 12 |
| Раздел 5. Произведенные и планируемые ремонтные работы |  |  |
| Раздел 5.1 Проведенные капитальные ремонтные работы в 2008-2012 годах |  | 14 |
| Раздел 5.2. Планируемые ремонтные работы |  | 15 |
| Раздел 6. Предложения по реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей |  | 16 |
| Раздел 6.1. Присоединение теплосетей Невонского муниципального образования к теплосети г.Усть-Илимска |  | 17 |
| Раздел 6.2. Модернизация электрокотельной и тепловых сетей |  | 20 |
| Приложение № 1. Общая схема тепловодоснабжения Невонского муниципального образования |  | 21 |
| Приложение № 2. Схема сетей тепловодоснабжения верхней части поселка Невон |  | 22 |
| Приложение № 3. Схема сетей тепловодоснабжения средней части поселка Невон |  | 23 |
| Приложение № 4. Схема сетей тепловодоснабжения нижней части поселка Невон |  | 24 |
| Приложение № 5. Схема прокладки тепловодосетей от тепловых сетей г.Усть-Илимска до электрокотельной поселка Невон |  | 25 |
| Приложение № 6. Сметный расчет стоимости затрат на строительство теплосетей между г.Усть-Илимск и поселком Невон на 1 км. теплотрассы |  | 26 |

Раздел 1 Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Невонского муниципального образования  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1.1. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения.

Разработанная схема теплоснабжения  Невонского муниципального образования  включает  в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику Невонского муниципального образования.

- Графическую часть:

  - План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

  - Перечень присоединённых объектов

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Информация о ресурсоснабжающей организации

  - Структура тепловых сетей

  - Параметры тепловой  сети

5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей.

1.2. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Раздел 2. Общая характеристика сельского поселения

Поселок Невон расположен в северной части Иркутской области, в 5 км от города Усть-Илимска. Протяженность поселка с севера на юг составляют около  2 км, с востока на запад 2км. Наибольший перепад высот рельефа в пределах поселка составляет около 70м, а в границах рассматриваемой системы теплоснабжения достигает 60м.

Общая площадь поселения составляет 62631,2 кв.м.

Численность Проживающего населения составляет 3006 чел.

Климат района резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и теплым летом. Максимальная температура самого холодного месяца января достигает              -56 градусов Цельсия; самого теплого июля +33 градусов Цельсия. Глубина промерзания грунта более 2, 4 м.

Число дней с отрицательной температурой во все часы, суток –253.

Общая площадь жилищного фонда 62,6 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 27,8 тыс. кв.м.

Раздел 3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения

Приложение №1 Общая Схема тепловодоснабжения Невонского муниципального образования

Приложение №2 Схема сетей тепловодоснабжения верхней части поселка Невон.

Приложение №3 Схема сетей тепловодоснабжения средней части поселка Невон.

Приложение №4 Схема сетей тепловодоснабжения нижней части поселка Невон.

Раздел 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Ресурсоснабжающей организацией Невонского муниципального образования является муниципальное предприятие «Скважина» (далее - МП «Скважина») Невонского муниципального образования.

На территории Невонского муниципального образования расположены: одна электрокотельная, которую эксплуатирует и обслуживает МП «Скважина» (электрокотельная введена в эксплуатацию в 1973 году); тепловые сети протяжённостью16,68 км. в двухтрубном исполнении и  задвижками в количестве 350 шт; камеры и колодцы на сетях теплоснабжения  в количестве  175 шт.

4.1. Описание электрокотельной

Электрокотельная расположена в южной части отапливаемого района Невонского муниципального образования в точке с наиболее низкой геодезической отметкой. Электрокотельная находится в муниципальной собственности Невонского муниципального образования. Электрокотельная снабжает теплом и горячей водой жилые и общественные здания поселка Невон Усть-Илимского района.

Схема теплоснабжения открытая с температурным графиком теплоносителя 95/70°С. Период работы котельной: конец сентября – начало мая.

Электрокотельная отапливает 114 муниципальных жилых домов, общей площадью                 15,16 тыс. кв.м., в том числе 8 ведомственных домов общей площадью 7,44 тыс. кв.м,                  59 частных жилых дома общей площадью 5,56 тыс. кв.м.,  12 объектов социально-бытового назначения общей площадью 1,97 тыс. кв. м.

Здание электрокотельной 1973 года постройки выполнено из железобетонных панелей, габаритные размеры котельного цеха 23 х 12x6 метра.

Электроснабжение осуществляется по воздушной линии от подстанции 6 кВ.

Фактическое годовое потребление электроэнергии составляет 24791 тыс. квт*ч при нормативном значении 30450 тыс. квт*ч.

Водоснабжение осуществляется из поселкового водопровода. Резервного источника нет. Качество поставляемой воды не в полной мере отвечает требованиям, с большим содержанием солей жёсткости. Водоподготовка подпиточной воды для котлов и теплосети в котельной не производится. Годовой расход воды, согласно отчётным данным, составляет 25,6 тыс. м/год. Общий годовой нормативный расход воды составляет 53,8 тыс. тонн.

На территории электрокотельной установлены два бака-аккумулятора воды общим объёмом 305 м³.

Тепловая схема электрокотельной выполнена в виде двух независимых контуров для верхней и нижней частей поселения  (две ветки).

В качестве теплогенераторов используются 4 водогрейных электрических котла КЭВ. Номинальная мощность каждого котла составляет 5,2 Гкал/ч, общая установленная мощность 20,8 Гкал/ч.

- 4.2. Техническая характеристика оборудования электрокотельной

1. Электрокотлы:

КЭВ-6000/6 -4шт.

Теплопроизводительность - 5,2 Гкал/час.

Электрическая рабочая нагрузка - регулируемая.

Номинальная мощность - 6000кВт высокая.

Номинальный ток    550 А.

Число фаз - 3.

Напряжение - 6кВ.

Удельное эл. сопротивление- 10кгс/см2

Температура воды на входе - 70 С

Температура воды на выходе - 95°С

Расход воды через котел - 190 м³ /ч

Ёмкость котла - 0,35 м3

Год ввода в эксплуатацию- 1993,1976,1994,2010

2. Насос сетевой:

- 1Д500-65-УХЛ 4

- 1Д630-906

- 1Д200-90а

- 1ДЗ15-50-УХЛ4

- 1ДЗ 15-50-УХЛ4

3. Насосы подпиточные:

- К80-50-200

- К80-50-200а

- К80-50-200

4.Баки аккумуляторы:

Объем двух баков аккумуляторов составляет 305 м3.

5.Дренажный бак :

Дренажный бак 75м - 2шт., (один в нерабочем состоянии).

Техническая характеристика установленных насосов

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м /час. | Напор, м | Мощность электродвигателей. КВТ. | Кол -во шт | Удельная норма кВт.час/м3 | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1Д500-63-УХЛ4 | 500 | 63 | 160 | 1 | 0,32 | 2001 |
| 2. | 1Д630-906 | 500 | 60 | 160 | 1 | 0,32 | 2001 |
| 3 | 1Д200-90а | 180 | 74 | 45 | 1 | 0,417 | 2007 |
| 4. | 1Д315-50-УХЛ4 | 315 | 50 | 75 | 1 | 0,238 | 1993 |
| 5. | 1ДЗ15-50-УХЛ4 | 315 | 50 | 75 | 1 | 0,238 | 1992 |
| 6. | К 80-50-200 | 25 | 32 | 15 | 1 | 0,22 | 2005 |
| 7. | К 80-50-200а | 45 | 40 | 15 | 1 | 0,333 | 2002 |
| 8. | К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 1 | 0,3 | 1994 |

Приборы КИП и автоматики на источнике имеются не в полном объёме, что не позволяет оперативно отслеживать технологический процесс. Приборов учёта отпущенного тепла на теплоисточнике нет. Оценка количества выработанной тепловой энергии ведётся по расходу электроэнергии. Учёт расхода электроэнергии ведётся в общем по источнику по счётчику электроэнергии.

Потребление электроэнергии по электрокотельной.

Тыс. кВт

| период | янв | фев | мар | апр | май | сент | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 4854 | 3621 | 3041 | 2714 | 935 | 631 | 2045 | 2748 | 3980 |
| 2009 | 4000 | 3912 | 3466 | 2343 | 613 | 448 | 2104 | 3259 | 4179 |
| 2010 | 4358 | 3704 | 3361 | 2600 | 919 | 525 | 2133 | 2733 | 4078 |
| 2011 | 4413 | 3253 | 2985 | 2185 | 641 | 414 | 2071 | 3134 | 3872 |
| 2012 | 4102 | 3471 | 3254 | 2427 | 899 | 414 | 2298 | 3019 | 4516 |

Фактические затраты по электроэнергии на теплоснабжении составляют до 80% и являются основной статьёй при расчёте тарифа на теплоснабжение. При снижении потребления электроэнергии значительно снизится себестоимость теплоэнергии, что приведёт к более доступному потреблению теплоэнергии населением Невонского муниципального образования.

Характеристика сетей электрокотельной

| № п/п | Марка материала трубопровода | Диаметр (мм.) | Протяжённость (м;) | Год ввода в эксплуатаци ю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 15 | 25 | 1973 |
| 2 | Сталь | 25 | 163 | 1973 |
| 3 | Сталь | 32 | 26 | 1973 |
| 4 | Сталь | 57 | 122,1 | 1973 |
| 5 | Сталь | 89 | 108 | 1973 |
| 6 | Сталь | 108 | 149,5 | 1973 |
| 7 | Сталь | 159 | 148,5 | 1973 |
| 8 | Сталь | 219 | 74.1 | 1973 |
| 9 | Сталь | 250 | 4 | 1973 |
| 10 | Сталь | 400 | 77,7 | 1973 |
|  | Итого: |  | 897,9 |  |

Характеристика запорной арматуры электрокотельной

| № п/п | Диаметр арматуры | Количество, шт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyl5 | 13 | 2011 |
| 2 | Dy25 | 16 | 2012 |
| 3 | Dy32 | 3 | 2009 |
| 4 | Dy40 | 9 | 2009 |
| 5 | Dy50 | 3 | 2013 |
| 6 | Dy50 | 8 | 2010 |
| 7 | Dy80 | 5 | 2012 |
| 8 | DylOO | 10 | 2011 |
| 9 | Dyl50 | 13 | 2009 |
| 10 | Dyl50 | 3 | 2011,2011,2012 |
| 11 | Dyl50 | 1 | 2013 |
| 12 | Dv200 | 9 | 2009 |
| 13 | Dy200 | 2 | 2010 |
| 14 | Dy250 | 3 | 2011 |
|  | ИТОГО: | 98 |  |

В связи с тем, что оборудование электрокотельной изношенно до пределов допустимого, является энергоемким и частично является устаревшим, то есть требуется полная модернизация электрокотельной.

Выработка тепловой энергии сведена в таблице (в Гкал).

| № п/п | Абонент | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юр. лица | 2937 | 2129 | 2286 | 2209 | 2314 |
| 2 | Население | 12402 | 11543 | 10389 | 7755 | 8424 |
| 3 | Собственные нужды | 1557 | 1720 | 1648 | 1421 | 859 |
| 4 | Потери | 2972,175 | 3793 | 5333 | 6909 | 8246 |
|  | Всего выработано | 19868 | 19186 | 19745 | 18294 | 18945 |

  - Сети теплоснабжения Невонского муниципального образования

Система теплоснабжения от электрокотельной Невонского муниципального образования охватывает потребителей центральной, нижней и верхней частей посёлка Невон.

Система теплоснабжения 2-х трубная, открытая, с расчётным температурным графиком 95/70°С. Названная система работает только в отопительный период, летнего ГВС нет.

В связи со значительной разностью высот расположения потребителей система теплоснабжения потребителей разбита на две независимые по гидравлическому режиму системы. «Нижняя ветка» обеспечивает теплом потребителей расположенных между улицами Зелёная и Мичурина, «Верхняя ветка» потребителей - от улиц Первомайская до улицы Кедровая.

Для доставки теплоносителя до концевых верхних потребителей с использованием только насосов в котельной недостаточно так как необходим большой перепад давлений в магистральных трубопроводах на выходе из котельной. При этом давление теплоносителя у нижних потребителей «верхней ветки» превышает максимально допустимое по условиям работы отопительных приборов (60 м.вод.ст.). В связи с чем перед верхней частью «Верхней ветки» на подающем трубопроводе установлен подкачивающий насос, обеспечивающий доставку теплоносителя потребителям за ним, что позволяет держать в котельной меньший перепад давлений, удовлетворяющий условиям работы отопительных приборов потребителей.

Перечень сетей по улицам сведен в таблице.

| №П/П | Наименование объектов инженерных сетей | Протяженность в км. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черемуховая | 0,380 | 1991 |
| 2 | Юбилейная | 0,400 | 1988 |
| 3 | Рябиновая | 0,400 | 1988 |
| 4 | Молодежная | 0,250 | 1987 |
| 5 | Луговая | 0,400/0,400 | 1987/2010 |
| 6 | Первомайская | 0,345 | 1984 |
| 7 | Октябрьская | 0,360 | 2006 |
| 8 | Лесная | 0,360 | 1983 |
| 9 | Совхозная | 0,325 | 1986 |
| 10 | Мира | 0,260 | 1986 |
| 11 | Тимирязева | 0,480 | 1970 |
| 12 | Мичурина | 0,260 | 2007 |
| 13 | Кеульская | 0,330 | 2003 |
| 14 | Участок по Кеульской | 0,170 | 1970 |
| 15 | Участок по Тимирязева | 0,060 | 1970 |
| 16 | Зеленая | 0,120 | 2008 |
| 17 | Кедровая | 0,120 | 1994 |
| 18 | Сказочная | 0,253 | 1989 |
| 19 | Теплотрасса от котельной до ТК | 3,100 | 1988 |
| 20 | Теплотрасса от ТК до УТ-5 | 2,697 | 1989 |
| 21 | Механизаторов | 0,235 | 2013 |
| 22 | Мелиораторов | 0,172 | 1975 |
| 23 | Заречная | 0,125 | 1986 |
| 24 | Зеленая | 0,568 | 2008 |

Тепловая сеть общей протяжённостью 16,68 км. выполнена в 2-х трубном исполнении в непроходных каналах и в надземном исполнении, для компенсации температурных расширений используются П-образные компенсаторы и углы поворотов. Глубина заложения трубопроводов подземной прокладки около 1,5 м.

Характеристика тепловых сетей

| № | Марка материала трубопровода | Диаметр (мм.) | Протяжённость (м;) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 40 | 3250 | 1975-2010 |
| 2 | Сталь | 57 | 2750 |  |
| 3 | Сталь | 89 | 2488 |  |
| 4 | Сталь | 108 | 1300 |  |
| 5 | Сталь | 159 | 1095 |  |
| 6 | Сталь | 219 | 5797 |  |
|  | Итого: |  | 16680 |  |

Характеристика запорной арматуры на сетях теплоснабжения

| № п/п | Диаметр арматуры | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dy25 | 16 |  |
|  | Dy25 | 10 | 2013 |
| 2 | Dy32 | 46 |  |
|  | Dy32 | 22 | 2013 |
| 3 | Dy40 | 5 |  |
|  | Dy40 | 21 | 2013 |
| 4 | Dy50 | 53 |  |
|  | Dy50 | 3 | 2013 |
| 5 | Dy80 | 10 |  |
| 6 | DylOO | 96 |  |
|  | DylOO | 4 | 2013 |
| 7 | Dyl25 | 34 |  |
| 8 | Dyl50 | 19 |  |
|  | Dyl50 | 1 | 2013 |
| 9 | Dy200 | 10 |  |
|  | Итого | 350 |  |

Для устранения аварий на теплотрассах используется следующая техника:                          ПРМ - ЗИЛ431410 - 1992 г.в., ЭКСКАВАТОР ЭО 3322Д - 1991 г.в.

В связи с высоким тарифом ежегодно происходит отключение потребителей.

| Анализ распределения теплоэнергии 2008-2012г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование абонента | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | 2. | 5 | 6 | 7. | 8. | 9. |
| 1 | МУК "Сельский дом | 121,520 | 121,520 | 178,520 | 168,667 | 171,075 |
|  | культуры" |  |  |  |  |  |
|  | структурное подразделение "Сельская библиотека" |  |  |  | 25,538 | 25,887 |
| 2 | МДОУ "Журавушка" | 160,530 | 160,530 | 160,530 | 242,814 | 243,299 |
| 3 | МОУ ДОД "Районная | 69,260 | 69,260 | 69,260 | 84,158 | 46,342 |
|  | детская школа искусств" |  |  |  |  |  |
| 4 | МУ РСОЦ "Молодёжный" | 204,050 | 204,050 | 204,050 | 214,970 | 246,460 |
| 5 | МУК "ЦБС У-И. района" | 51,940 | 51,940 | 51,940 |  |  |
| 6 | "Отдел образования | 204,050 | 252,720 | 252,720 | 111,523 | 109,480 |
|  | Администрации МО У-И. район" | 51,940 |  |  |  |  |
| 7 | Администрация Невонского МО | 40,550 | 40,550 | 40,550 | 40,550 | 81,349 |
| 8 | МОУ "Невонская ср. о. шк.№1" | 291,870 | 291,870 | 291,870 | 291,870 | 406,963 |
| 9 | МОУ "Невонская ср. о. шк.№2" | 348,190 | 348,190 | 348,190 | 348,190 | 592,690 |
| 10 | МУ "У-И. Центр.район.больница" | 42,270 | 42,270 | 42,270 | 127,910 | 137,748 |
| 11 | МУП "Рябина" | 22,300 | 22,300 | 22,300 |  |  |
|  | ИТОГО: бюджетные орган. | 1608,47 | 1605,20 | 1662,20 | 1656,19 | 2061,29 |
| 1 | ОАО "Сибирьтелеком" | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |  |
| 2 | ФГУП "Почта России" | 23,950 | 23,950 | 23,950 | 23,950 | 72,285 |
| 3 | ИП Гречин |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: хозрасчётные орган. | 55,850 | 55,850 | 55,850 | 55,850 | 72,285 |
| 1 | НАСЕЛЕНИЕ | 12401,869 | 11543,827 | 10389,557 | 7455,456 | 8424,690 |
|  | Всего реализуемой теплоэнергии | 14066,189 | 13204,877 | 12107,607 | 9167,496 | 10558,268 |

Согласно приведенной таблице «Анализ распределения тепловой энергии» реализация тепловой энергии с 2008 года по 2011 год уменьшалась ввиду уменьшения потребителей по «Населению». Так как тариф на теплоэнергию выше чем в близлежащем г. Усть-Илимске более чем в три раза, население переходит на автономное отопление.

Отапливаемая площадь

| года | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь, кв. м. | 23240 | 21604 | 18656 | 16531 | 15063 |

Для стабильной работы электрокотельной ежегодно проводится подготовка к отопительному периоду за счет средств предприятия.

Основные виды работ сведены в таблицу «Производственная программа».

| 4.4. Производственная программа МП «Скважина» на 2014-2019 г.г. |
| --- |
|  | Мероприятие | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Цель программы |
|  | Электроснабжение руб. |  |
| 1 | Приобретение и монтаж шинного разъединителя I ввода-6 кВ РВ-10/1000 У3 | 31800 |  |  |  |  |  | Обеспечение полной схемы электроснабжения котельной, удобство выполнения ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций |
| 2 | Приобретение и монтаж НТМИ 6кВ/100В | 31800 |  |  |  |  |  | Приобрести НТМИ для обеспечения резерва в электрической схеме котельной (резерв НТМИ отсутствует) |
| 3 | Приобретение масла трансформаторного | 3180 | 3498 | 3848 | 4233 | 4656 | 5122 | Для работы высоковольтного оборудования |
| 4 | Монтаж ячейки управления котлом КЭВ-4 2500 кВт | 548020 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения и экономии эл. энергии в межсезонье. Работы по договору подряда с "Илимэлектро-монтаж" |
| 5 | Поверка трансформаторов тока и напряжения в ЗРУ-6 кВ | 122 960 |  |  |  | 180025 |  | Работы по договору подряда с Центром стан-дартизации и мет-рологии г. Братск (требование ООО "Иркутскэнергосбыт"согласно правил эксплуа-тации электротех-нических средств) |
| 6 | Установка аккумулятора для питания аварийного осве-щения СТ-180 | 12 720 |  |  |  |  |  | Отсутствует аварийное осве-щение в электрокотельной |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в электрокотельной, испытания оборудования, электрозащитных средств, электроинструмента, ручных эл.машин | 42 400 | 46640 | 51304 | 56434 | 62078 | 68286 | Обеспечение безаварийной работы электрокотельной (работы по дого-вору подряда с Московских Г.М.) |
| 8 | Ремонт и гос.поверка электроизмерительных приборов, манометров, термодатчиков | 21200 | 23320 | 25662 | 28217 | 31039 | 34143 | Согласно ГОСТ 8711-93 |
| 9 | Приобретение подшипников на электродвигатели | 7420 | 8162 | 8978 | 9876 | 10864 | 11950 | Обеспечение безаварийной работы насосных агрегатов |
| 10 | Монтаж насосного агрегата мощностью 160 кВт |  | 318000 |  |  |  |  | Резервный сетевой насосный агрегат для теплоснабжения верхнего и среднего посёлка |
|  | ИТОГО по электроснабжению | 821500 | 399620 | 89792 | 98760 | 288662 | 119501 |  |
|  | Сантехнические работы Ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена фторопластовых труб 1400*220*15(12шт.) | 372000 | 409200 | 450120 | 495132 | 544645 | 599110 | Обеспечение безаварийной работы котельных агрегатов |
| 12 | Замена изоляторов ИЭ 813.030 10 кВ(22 шт.) | 89760 | 98736 | 108610 | 119470 | 131418 | 144559 | Обеспечение безаварийной работы котельных агрегатов |
| 13 | Ревизия и замена запорной арматуры в котельной | 21536 | 23690 | 26059 | 28664 | 31531 | 34684 | Обеспечение безаварийной работы котельных агрегатов |
| 14 | Замена нулевых электродов 1000*273*8 (Сталь12м.) | 27562 | 30318 | 33350 | 36685 | 40354 | 44389 | Обеспечение безаварийной работы котельных агрегатов |
|  | Ремонт насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение подшипников на насосы | 7420 | 8162 | 8978 | 9876 | 10864 | 11950 | Обеспечение безаварийной работы насосных агрегатов |
|  | Итого по теплоснабжению | 518278 | 570106 | 627117 | 689827 | 758812 | 834692 |  |
| Инженерные сети |
| 16 | Замена запорной арматуры | 77189 | 84908 | 90002 | 95402 | 101126 | 107193 |  |
| 17 | Создание запаса для ликвидации аварийных ситуаций | 30875 | 33963 | 36000 | 38160 | 40450 | 42877 |  |
|  | Итого по сетям | 108064 | 118871 | 126002 | 133562 | 141576 | 150070 |  |
|  | Электрокотельная |
| 18 | Ремонт здания и помещений электрокотельной | 10680 | 11321 | 12000 | 12720 | 13483 | 14292 |  |
| 19 | Ремонт баков аккумуляторов | 53510 | 56721 | 60124 | 63732 | 67556 | 71610 |  |
|  | Итого по элект-рокотельной | 64190 | 68042 | 72124 | 76452 | 81039 | 85902 |  |
|  | ВСЕГО в тыс.руб: | 1 414,8 | 1 156,6 | 915,0 | 998,6 | 1 270,1 | 1 190,2 |  |

Раздел 5.  Произведенные и планируемые ремонтные работы

5.1. Проведенные капитальные  ремонтные работы в 2008-2012 годах

При выделении денежных средств областного и местного бюджетов в Невонском муниципальном образовании по программе «Модернизация объектов ЖКХ» проводятся  капитальные ремонты  инженерного оборудования и  тепловодотрасс.

Выделяемых средств крайне недостаточно для производства ремонтов сетей теплоснабжения в целях уменьшения теплопотерь, учитывая что тепловые сети изношены на 80%. (13,32 км).

Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка составляет около 36%. Капитальные работы выполненные за последние 5 лет сведены в таблицу.

Ремонтные работы выполненные в 2008-2012 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Электрокотельная

| 1 | Замена КЭВ 6000/6 №5 |  |  | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сети

| 2 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Зеленая L -568 м | + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Тимирязева L -540 м |  | + |  |  |  |
| 4 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Луговая L -400 м |  |  | + |  |  |

Для более эффективной и работы в сфере теплоснабжения разработана программа по развитию объектов ЖКХ. При выделении финансовых средств из местного и областных бюджетов затраты предприятия значительно сократятся.

Мероприятия по программе сведены в таблице.

5.2. Планируемые ремонтные работы

| № п/п | Наименование мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Цели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная |
| 1 | Замена бака аккумулятора | 1110 |  |  |  |  | Предписание РосТехНадзора |
| 2 | Установка пожарной сигнализации в электрокотельной |  | 170 |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности электрокотельной |
| 3 | Замена электро-водогрейного котла№2(КЭВ-6000/6, ввод в эксплуатацию 1978г.) – 1 шт. |  |  | 1510 |  |  | Модернизация производства (замена изношенного оборудования) |
| 4 | Замена электрооборудования 0.6 кВ вводной ячейки котла №4 |  |  |  | 548 |  | Обеспечение бесперебойной работы котлов |
| 5 | Химическая подготовка воды |  |  |  |  | 480 | Обеспечение длительной и надежной работы котлов и сетей |
| Сети теловодоснабжения |
| 6 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Транспортная L -688,8м. | 5006,2 |  |  |  |  | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций. |
| 7 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Мелиораторов L -185 м. |  | 971,4 |  |  |  | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций |
| 8 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Совхозная L -760м. |  | 5890,6 |  |  |  | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций. |
| 9 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Луговая L -930 м. |  |  | 3835,4 | 3835,4 |  | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций. |
| 10 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Рябиновая L -499 м. |  |  |  |  | 3391 | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций. |
| 11 | Замена участка сетей тепловодоснабжения по ул. Мира L -360 м. |  |  |  |  | 1663,4 | Уменьшение производственных потерь, предотвращение аварийных ситуаций |
|  | Итого | 6116,2 | 7032 | 5345,4 | 4383,4 | 5534,4 |  |

Раздел 6.  Предложения  реконструкции

и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Неудовлетворительное состояние сетей теплоснабжения и запорной арматуры, отсутствие в 80-90 -е годы финансирования, слабая ремонтная база, изношенные машины, механизмы, коммунальная техника и средства малой механизации не позволяли проводить качественный ремонт и своевременную замену трубопроводов и арматуры.

Увеличение протяжённости ветхих сетей, увеличение нормативного и фактического износа приводит к возникновению всё более масштабных аварий, для ликвидации которых требуются большие финансовые затраты.

Увеличение количества неисправной арматуры, 89,8 % которой была смонтирована в 1974-1992 годах и полностью выработала свой ресурс (по многим позициям в 2,5-3 раза), не позволяет оперативно выполнять переключения по сетям теплоснабжения при производстве аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работах. Названные причины приводят к увеличению сроков устранения аварий и выполнения других работ, к большим потерям теплоэнергии, не позволяют в полной мере использовать имеющийся резерв оборудования и инженерных сетей.

По состоянию на 01 января 2013  года износ основных фондов системы теплоснабжения составляет до 80%.  Сложившаяся ситуация ведет к увеличению аварийности на инженерных сетях и в электрокотельной и приводит к непроизводительным потерям, перерывам в теплоснабжении потребителей.

Сдерживание роста аварийных ситуаций производится за счет точечной замены трубопроводов, использованием бандажей.

Основная часть запорной арматуры выработала свой рабочий ресурс.

В сложившейся ситуации:

- увеличивается срок проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ; как следствие перерывов в подаче теплоэнергии потребителям;

- увеличиваются затраты на проведение вышеперечисленных работ;

- увеличиваются потери теплоэнергии;

- резко снижается надежность работы систем теплоснабжения.

Решение вышеназванных проблем приведет:

- к повышению надежности теплоснабжения;

- к снижению аварийности на тепловых сетях;

- к оптимизации гидравлического режима;

- к оптимизации технологического режима;

- к экономии электроэнергии и эксплуатационных затрат.

Система теплоснабжения имеет ряд недостатков влияющих на качество теплоснабжения: зауженные участки тепловых сетей, значительный перепад геодезических высот, разрегулированность тепловых сетей.

При условии решения проблемы участков с завышенным гидравлическим сопротивлением, пропускная способность отрегулированной сети позволяет обеспечить у потребителей необходимый напор и, следовательно, расчётный расход теплоносителя.

Требуется приобрести резервный материал для быстрого и качественного устранения аварий.

Установка теплосчётчиков позволит вести учёт количества выработанной тепловой энергии.

В электрокотельной требуется замена трех электрокотлов.

Необходимо  разделить систему теплоснабжения «Верхней ветки» на две независимые системы с установкой теплоподготовительного пункта (ТПП). Положение ТПП выбрать исходя из необходимости иметь по греющей стороне теплообменники, т.е. с нижней части «Верхней ветки», располагаемый напор не ниже 20 м. в.ст. В ТПП необходимо установить следующее оборудование необходимое для обеспечения тепловой нагрузки 2,4 Гкал/час: 2 пластинчатых теплообменника по 1,3 Гкал/ч, 2 сетевых насоса марки 1 Д200-90а (180 т/ч, 74 м.в.ст.). Температурный график для верхней полки установить 95-70°С, для обеспечения температурного перепада на теплообменниках.

  - Присоединение теплосетей поселка Невон к теплосетям г.Усть-Илимска.

В Невонском муниципальном образовании два ресурсоснабжающих муниципальных предприятия - это  МП «Служба услуг» с 2005 года и МП «Скважина» с 2011 года.                    МП «Служба услуг»  проходит процедуру банкротства.

Учредителем и Собственником муниципальных предприятий является администрация Невонского муниципального образования. В соответствии с Уставами муниципальных предприятий они подотчетны и подконтрольны  Учредителю и Собственнику, но в тоже время, самостоятельны в производственно-хозяйственной деятельности.

Денежных средств, собираемых через кассу ресурсоснабжающих предприятий недостаточно даже на выплату заработной платы собственным работникам.  Расчетные счета у названных предприятий арестованы.

Денежные средства и материалы на выполнение ремонтных работ в МП «Скважина»  отсутствуют.

За период с 2007 года  отапливаемая площадь в поселке Невон уменьшилась на 40%.

Процесс отключения от централизованного отопления при действующих тарифах остановить невозможно.

Действующие тарифы за отопление в поселке Невон почти более чем в три раза выше чем в г. Усть-Илимск, жилая зона которого находиться  в 5 км.  от поселка Невон.

ООО «Иркутская Энергосбытовая Компания» как монополист за электроэнергию за период с 2007 года  увеличила тариф более чем на 300%. Стоимость электроэнергии, отпускаемой электрокотельной муниципальных предприятий выросла  за период с                      2007 года  с 12836 тыс. руб. до 45405 тыс. руб., то есть  увеличилась на                                     32,6 миллиона рублей в год.

При  угольной котельной, решение о строительстве которой лоббирует некоторые чиновники, тарифы за отопление для населения поселка Невон  фактически не изменятся, то есть  процесс отключения от централизованного отопления не будет остановлен.

Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м. общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 кв. м. здания в зависимости от их назначения, либо на 1  кв.м.  общей площади. Расход тепла на объекты культурно-бытового назначении по комплексному удельному показателю на 1 кв.м. производственной площади, либо по аналогичным проектам.

Расход тепла жилищного фонда

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2031 год | в том числе на первую очередь 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе новое строительство | Всего | В том числе новое строительство |
|  | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час |
| ВСЕГО жилая застройка МО Невонское, в том числе | 89,2 | 10,74 | 36,0 | 4,32 | 69,7 | 8,36 | 10,8 | 1,3 |
| Блокированная застройка 1-2 этажа | 20,3 | 2,4 | - | - | 25,2 | 3,02 | - | - |
| Индивидуальная одноэтажная застройка | 68,9 | 8,3 | 36,0 | 4,32 | 44,5 | 5,34 | 10,8 | 1,3 |

Планируемый расхода тепла объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения .

| Наименование | На расчётный срок 2021 год | в том числе на первую очередь 2031 год |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час |
| Дошкольное образовательное учреждение совмещенное с начальной школой |  |  | 210 мест | 0,33 |
| Культурно-досуговый центр |  |  | 300 мест | 0,54 |
| Спортивный зал |  |  | 0,2 тыс.м2 | 0,21 |
| Всего по МО Невонское |  |  |  | 0,75 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок                          11,97 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 9,59 Гкал/ч.

В настоящее время диагностируется износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению, износ трубопроводов  теплоснабжения, отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Необходимо проложить теплотрассу из города  (в соответствии с КПСЭ на                 2011-2015 г.).

Плюсы прокладки теплотрассы очевидны.

Присоединение теплотрассы поселка Невон к сетям теплоснабжения г.Усть-Илимска позволит:

- Высвободить более 31 млн квт/час в год, используемых электрокотельной.

- Наиболее полно использовать профицит тепловой энергии, вырабатываемой Усть-Илимской ТЭЦ.

- Сэкономить средства областного бюджета в части сокращения субсидий для населения.

- Избежать дальнейшего роста задолженности перед энергоснабжающей организацией в свете действующих нормативных документов, а именно закона №250 от 04.11.2007г., постановления Правительства РФ №205 от 07.04.2007г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам».

Произведены расчеты по строительству теплотрассы из г. Усть-Илимск в поселок Невон. Стоимость такого строительства в двухтрубном исполнении составит                   7828,440 тыс. рублей за один километр  теплотрассы  (расстояние между г. Усть-Илимск и п. Невон  5 км).

Приложение №6. Сметный расчет стоимости затрат на строительство теплосетей между г.Усть-Илимска и п.Невон на 1 м.

Приложение №5. Схема прокладки  теплосети от тепловых сетей г.Усть-Илимска до электрокотельной поселка Невон

Усть-Илимская ТЭЦ  по своей мощности способна подать тепловой энергии для отопления жилых площадей для населения в 130 тыс. человек, а население г. Усть-Илимск  87 тыс. человек.

В виду изношенности существующих сетей, в целях энергосбережения, необходимо  выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция тепловых сетей 13,32 км.

- Выполнение тепловой изоляция трубопроводов, как надземного – 1,85 км. сетей, так и подземного исполнения-1,724 км.

- Замена изношенной запорной арматуры тепловых сетей, а также вводной арматуры в дома.

- Перекладывание трубы теплоснабжения на трубу меньшего диаметра на участках, где отключена часть потребителей.

- Отрезание трубы теплоснабжения на участках, где потребители отключены.

- Существующая котельная планируется использоваться как насосная станция подкачки.

6.2.Модернизация электрокотельной и тепловых сетей.

В связи с износом и несоответствием насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению, необходимо применение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий.

Требуется провести модернизацию котельной, а также существующую систему теплоснабжения  поселка Невон.

Модернизацию необходимо выполнить с применением современных материалов - труб, изоляции, запорной и регулирующей арматуры, а также оборудования в котельной.

В виду изношенности существующих сетей, в целях энергосбережения, также необходимо  выполнить следующие мероприятия:

- Выполнение тепловой изоляции трубопроводов, как надземного – 1,85 км. сетей, так и подземного исполнения-1,724 км.

- Замена изношенной запорной арматуры тепловых сетей, а также вводной арматуры в дома.

- Предусмотреть трубы теплоснабжения меньшего диаметра на участках, где отключена часть потребителей.

- Отрезание труб теплоснабжения на участках, где потребители отключены.

Решение существующих проблем в условиях развития п. Невон и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при строительстве новых сетей и модернизации объектов. Кроме того повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, соответствующее современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям так же достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Приведенные в схеме теплоснабжения сведения достоверны:

Зам.директора  МП «Скважина»                                                                          В.В.Дубровин

Главный энергетик   МП «Скважина»                                                                 Н.И.Кузнецова

Экономист    МП «Скважина»                                                                              И.И.Лазарева

НИЖНИЙ ПОСЕЛОК

# Text boxes

Приложение № 1 к схеме теплоснабжения

Приложение № 2 к схеме теплоснабжения

Приложение № 3 к схеме теплоснабжения

Приложение № 4 к схеме теплоснабжения

Приложение № 5 к схеме теплоснабжения